REDE CAN -  Tráfego de Dados,  Conectividade e automação em Automóveis – Parte I

Por Luiz Dos Reis Lana

Gestor/consultor técnico em serviços autorizados desde 1981

Luizlana@somambiente.Com.br

Inversamente como acontece com muitas tecnologias, onde primeiro inicia-se o uso massivo para depois ir para o automóvel, a rede CAN  nasceu para uso inicial em automóveis e hoje já conecta diferentes dispositivos em diferentes áreas e  situações, migrando para outros meios em virtude de sua robustez, performance e diferentes meios e formas de aplicações.

Controller Area Network – a rede CAN para automóveis foi idealizada em 1983, sendo a partir daí, em virtude da extensão de sua aplicabilidade:  aceitabilidade maciça pela indústria automobilística, apoio de grandes nomes da indústria de automação, tanto automotivas como em outros segmentos e onde é aplicada a eletrônica embarcada. - termo que designa melhor um sistema eletrônico montado em uma aplicação móvel; que pode ser: um automóvel, barco, navio ou avião. Pois a rede CAN é altamente utilizada onde exige-se confiabilidade em virtude de envolver vidas humanas como: em equipamentos médicos, elevadores, automação de fábricas e por isso ela é também utilizada para automóveis, onde equipamentos microprocessados e microcontrolados como: centralinas, ECU (unidade eletrônica de controle), Interfaces Homem Máquina, centrais de comando e uma infinidade de outros que precisam se “comunicar e conversar” entre si. Uma ECU possui hardware e software que proporciona a leitura dos dados, permitindo controlar dispositivos.

A rede CAN não é atualmente utilizada somente em automóveis, certamente se mora em um grande centro já usou uma hoje, em elevadores, metrôs, máquinas de tecelagem, máquinas de empacotamento etc. Estas diferentes aplicações da rede CAN se dão graças à confiabilidade de transmissão dos pacotes de dados, onde há garantia de 100% de eficiência no tráfego, por se tratar de uma rede  com capacidade multimestre, onde todos os módulos podem se tornarem mestres em determinado momento e escravos em outro.  A figura 1 e a Figura 2 mostra a linha do tempo inicial e importância da rede CAN.

Fig 1 e 2 - Time line e criação da CIA  (Can in automation) e CAL (Can Application Layer), evolução e sedimentaçao do CAN.

O protocolo CAN – Protocolo de comunicação serial, proporciona alta confiabilidade no tráfego de dados, não importando o tipo de arquitetura elétrica utilizada no  veículo: Arquitetura centralizada, onde um único modulo ECU controla todo o veículo ou Arquitetura distribuída, onde várias ECUs se interagem entre si para fazer diversas funções existentes no  veículo como: ECM – controle do motor, ABS,  sistema de iluminação, Painel de instrumentos, dentre vários outros.

A maior parte dos veículos comercializados atualmente possui em seus sistemas de controle eletrônicos, funções controladas individualmente onde cada módulo ou setor, controla uma função. A interação do funcionamento destes módulos individuais de controle dá ao motorista e usuários do veículo a sensação de uma unidade única controlando tudo, um sistema integrado, como se fosse um cérebro.

A figura 2 mostra uma inter-relação entre informações e funções disponíveis em um veículo, onde observa-se como cada função é afetada e afeta a outra.

Veja que a informação da velocidade do veículo, por exemplo “conversa”com a central de travas (auto look) com o carro após partida, painel de instrumentos e sistema de freios; já o sinal de porta aberta atua e conversa com o  sistema de alarme, central de travas, e painel de instrumentos.

Figura 2 – Informações versus Funções em um veículo

Por possuir mais de 20 anos de mercado a rede CAN hoje é adotada por varias montadoras de veículos como: Audi, BMW. Porshe, Citroen, Renault, Saab, Wolkswagem, Volvo, Daimler-Chrysler dentre varias outras e em equipamentos de áudio automotivos originais de montadoras. Um automóvel de luxo Por exemplo,  pode abrigar mais de 80 centrais ECUs que se comunicam através da rede CAN.

Uma das aplicabilidades da rede CAN mais conhecidas em um veículos são sistemas de entretenimento, como rádios conjugados com sistema de computador de bordo, telefones celulares, displays e vários outros.

Na segunda parte deste artigo continuaremos falando da rede CAN e citarei dicas e exemplos práticos.

Até a próxima.

# Text boxes

Painel de instrumentos

Limpador vidro vigia

Freios “ABS”

Central de Travas

Sistema de Alarme

Chave de Ignição

Interruptor da marcha ré

Velocidade do motor

Velocidade do veículo

Sinal  de porta Aberta