RELÉS  - DOMINE O USO PARA AUTOS – Parte I

Por Luiz Dos Reis Lana

Gestor/consultor técnico em serviços autorizados desde 1981

Luizlana@somambiente.com.br

De importância fundamental  em  projetos,  instalações e diversos equipamentos automotivos dentre eles podemos destacar: amplificadores, processadores de sinais, alarmes, centrais de comando, automação de vidros/travas elétricas, controles on/off diversos, equipamentos de áudio, elétrica no automóvel, distribuição, chaveamento de sinais tensão e corrente, dentre outras. Os relés, em seus diferentes tipos de constituição e capacidade de tensão e corrente, ocupam e galgam posição relevante, e muitas vezes inviabilizariam se não forem aplicados em um projeto , produto, instalação ou serviço. Este componente irá perdurar por muito tempo antes que fique obsoleto em sistemas e instalações automotivas, principalmente.

Os tipos principais de relés são subdivididos em: relés eletromecânicos que são os relés compostos  de bobina, núcleo de ferro e conjunto de contatos e os  relés de estado sólido (Solid State Relays)  ou SSR, que fazem o uso de tiristôres como TRIACs ; já os relés PHOTO MOS ou P MOS fazem uso de transistores de efeito de campo que são MOSFETs de potencia.

Ao trabalharmos com relé devemos conhecer sua terminologia e alguns parâmetros aplicáveis a eles que são:

- Bobina – composta por dois terminais, onde a tensão máxima aplicável na bobina de um relé determina sua utilização e acionamento. Quando falamos que um relé é de 12 volts é porque sua bobina deverá ser excitada com esta tensão em media, podendo este funcionar, por exemplo, com tensões de 7- 15 volts, já os seus contatos pode chavear tensões e correntes maiores de acordo com sua capacidade e projeto. Quanto menor a corrente da bobina do relé melhor, pois esta corrente é apenas a necessária para que este faça o chaveamento, ou seje acionado, e consumirá menos corrente de acionamento, do dispositivo que o esta acionando.

- Contatos NF – são denominados contatos normalmente fechados, onde com o relé desenergizado em sua bobina,  passam a corrente e tensão direto, permitindo que o circuito seje ativado com o relé desacionado: um bom exemplo disto é o relé de corte de centrais de alarmes.

- Contatos NA – São denominados contatos normalmente abertos e só mudam de status ou fecham quando o rele é energizado em sua bobina.

- Corrente do rele – é  a capacidade limite dos contatos NA e NF do relé quando falamos  que um relé auxiliar é de 40 amperes, significa que seus contatos NA e NF suportam o chaveamento de 40 amperes. Porem na pratica devemos respeitar uma tolerância na corrente utilizada de pelo menos 10% para que seja evitado curtos e danos ao componente por super aquecimento.

- Comum – É o terminal comum aos contatos normalmente abertos e fechados do relé.

- Polos do relé – são os números de vias de chaveamento do relé, quando falamos que um relé possui dois pólos, duas posições estamos falando de um relé que possui oito terminais: dois de bobina, três do primeiro pólo onde é um central que fecha energizado com o NA e desenergizado com o NF possuindo o outro polo três pinos e chaveamento idêntico.

- Relé com retardo – é um tipo de relé que aciona após algum tempo que  o mesmo é energizado em sua bobina, tempo este determinado por uma constante RC no circuito do relé.

- Relé temporizado – Tipo de relé que ao desenergiza-lo em sua bobina o mesmo desconecta o chaveamento de seus terminais após algum tempo, a aplicação mais comum que podemos citar: chaveamento (desligamento) da luz interna do veiculo, após alguns instantes. Tempo este também determinado por uma constante RC.

-Relé fotoelétrico – possui um circuito sensível à luz (fotocélula) e chaveia com a incidência de luz, sua bobina com a presença de luz é energizada e o mesmo faz o chaveamento do circuito, são muito utilizados placas publicitarias para acionamento automático noturno.

No que concerne a instalações e projetos automotivos encontramos varias aplicações para os relés: acionamento remoto de módulos, ativar e desativar dispositivos elétricos como travas e vidros, e eletrônicos como os citados acima, criar circuitos especiais que complementam funções de outros. A corrente média de consumo dos relés pode variar entre 40 e 150 miliamperes, portanto, se formos utilizarmos um conjunto de relés para fazer um chaveamento é essencial usarmos mais um relé de um polo para chavearmos os demais relés , pois, oito relés para chavear oito cornetas  por exemplo, consomem em media no acionamento aproximadamente 1300 miliamperes (1,3A ) quase três vezes por exemplo a corrente suportada por uma saída remote de um cd\MP3 player, onde se não for respeitado este procedimento há a queima da saída remote ou saída de antena elétrica do aparelho, cujo limite de fornecimento máximo de corrente é de 0,5 amperes (500 miliamperes) da maioria dos fabricantes.